## Slide 1: Game Implementierung mit Arduino
Unity Gameplay
Serielle Steuerung
Hardware-Pieces
IGP Project
Arduino + Unity

## Slide 2: Das Game verbindet Tower-Defense-Gameplay mit echter Hardware-Eingabe.
Gameplay Loop
Spieler bewegt sich, greift Gegner in Range automatisch an und schützt den Tower.
Arduino Input
Joystick steuert Bewegung und Shop-Auswahl; Button öffnet Shop oder kauft Items.

## Slide 3: Unity-Implementierung
Mastermind
Game-State, Boss-Timer, HP/Gold, Pause/Death/Victory und LED-Fortschritt.
PlayerCombat
Gegner in Range starten Attack-Animation; Schaden wird danach ausgeteilt.
EnemySpawner
Wellen skalieren über Zeit; Bosse schalten neue Gegnertypen frei.

## Slide 4: Verwendete Arduino-Pieces
Arduino
Uno/Nano
USB-Serial
9600 Baud
Joystick
2 Achsen
Richtungen
inkl. Diagonalen
Button
Aktion
BTN öffnet Shop
oder kauft Item
LEDs
0-5
Boss-Stufe
als Anzeige
Aus dem Unity-Protokoll ergeben sich diese Hardware-Komponenten: Arduino, Joystick, Button, LEDs sowie Breadboard, Jumperkabel und Widerstände.

## Slide 5: Serielles Protokoll
Signal | Von | Unity-Reaktion | Shop-Reaktion | Piece
UP/DOWN | Arduino | Bewegung | Auswahl hoch/runter | Joystick
LEFT/RIGHT | Arduino | Bewegung | Auswahl wechseln | Joystick
Diagonalen | Arduino | Schräg bewegen | - | Joystick
BTN | Arduino | - | Shop öffnen/kaufen | Button
LED:0-5 | Unity | Fortschritt senden | - | LEDs
COM3/9600 | Unity | Port öffnen | - | USB
LED:0 | Unity | Cleanup | - | LEDs aus

## Slide 6: Input-/Output-Flow
Hardware -> Unity
Joystick sendet Richtung
Button sendet BTN
SerialPort liest Zeilen
Unity -> Hardware
Mastermind zählt Bossstufen
SendLedCount schreibt LED:n
Quit schaltet LEDs aus
Die Arduino-Klasse ist die Brücke zwischen Hardware und Gameplay. Sie liest serielle Zeilen und sendet den LED-Status zurück.
Wenn der Shop offen ist, wird Movement gestoppt; dieselben Richtungen navigieren dann durch die Items.

## Slide 7: Shop und Progression
ShopManager
Goldanzeige, Kaufbuttons, Auswahlindex und Scroll-To-Auswahl.
Upgrades
Tower HP, Angriffstempo, Schaden, Ranken und Lifesteal.
Boss-Fortschritt
Boss-Timer bei 60/120/180/300s; finaler Boss startet Victory.

## Slide 8: Fazit und nächste Schritte
Unity-Game ist hardwarefähig
Arduino-Protokoll ist kompakt
Pinplan und Sketch dokumentieren
Umsetzung
Ausblick